## Slide 1: Interaction événementielle entre du code C et LabVIEW
LUGE 2022.3
R&D, Pole LabVIEW, Maxime RENAUD & Loïc WOHLEBER
29 septembre 2022
V1.0

## Slide 2: Présentateurs
Maxime RENAUD
Ingénieur Test & Mesures
15 ans d’expérience dans le monde NI
Loïc WOHLEBER
Ingénieur Test & Mesures
Développeur LabVIEW depuis 7 ans

## Slide 3: AGENDA
Contexte
Prérequis
  Utilisation d’événement utilisateurs
  Intégration d’une dll dans LabVIEW
Démonstration
Cas Concret : multicast DNS
Questions

## Slide 4: BioLogic – En quelques mots
40 ans d’innovations
Siège social à Seyssinet-Pariset
R&D et production en France
Une présence mondiale
15% de croissance annuelle depuis 2007

## Slide 5: BioLogic – Gammes de produits
Cycleurs de batterie
Modularité, performance, puissance et flexibilité
Spectromètres
Une large gamme de spectromètres en régime stationnaire ou cinétique
Analyseur d’impédance
Solutions intégrées pour la
caractérisation électrique de
matériaux
Potentiostat-
galvanostats
Des instruments polyvalents pour tous les domaines d’application
Instruments ultraprécis
pour la recherche, académique et industrielle
Microscope électrochimique
Stations de haute résolution, compactes ou modulaires, pour la mesure de l'activité électrochimique locale

## Slide 6: Contexte - Problématique
Lister des instruments avec une classification

## Slide 7: Contexte - Problématique
Comment fait NI MAX ?
https://www.lxistandard.org

## Slide 8: Contexte - Problématique
Le LXI permet cette diffusion d’informations
https://www.lxistandard.org

## Slide 9: Contexte - Problématique
Le LXI permet cette diffusion d’informations
Nécessite une connexion à chaque instruments
https://www.lxistandard.org

## Slide 10: Contexte - Alternative

## Slide 11: Contexte - Alternative
La détection de périphériques réseaux peut se faire par multicast DNS
Le filtrage peut se faire dès la requête sans connexion directe
http://multicastdns.org/
Mon Instrument ?
xx.xxx.xx.xx
Non
Non
Oui
Moi

## Slide 12: Contexte - Alternative
mDquoi ?!
???
Comment faire quand on a pas l’accès à cette couche réseau avec les fonctions natives de LabVIEW

## Slide 13: Contexte - Solution
Heureusement, j’ai mon collègue en face qui m’a dit :
« C facile, je C faire ! »
C
+
+

## Slide 14: Contexte - Solution
Limitations
  Action longue ~5s
  Action continue impliquant un appel récurrent à la DLL

## Slide 15: Contexte - Solution
Limitations
  Action longue ~5s
  Action continue impliquant un appel récurrent à la DLL
Solution ++
C
+
+
+

## Slide 16: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2

## Slide 17: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2
Palette LabVIEW

## Slide 18: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2
Palette LabVIEW
Modèle de conception

## Slide 19: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
DLL : Dynamic Link Library - Bibliothèque de liens dynamiques
Appeler du code externe dans LabVIEW via une DLL
  .NET Assembly
  Header (.h)
  Type de données

## Slide 20: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
Configuration manuelle

## Slide 21: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
Configuration manuelle

## Slide 22: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
Configuration manuelle

## Slide 23: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
Configuration assistée

## Slide 24: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
Configuration assistée

## Slide 25: Démonstration

## Slide 26: Cas Concret : multicast DNS - Public API
Création d’une instance de la classe mDNS
Enregistrement à un évènement utilisateur
Lancement d’un « Listener »
Exploitation des données de manière évènementielle
Arrêt du « Listener »
Destruction de l’instance de la classe mDNS
Public API :

## Slide 27: Cas Concret : multicast DNS - Listener

## Slide 28: Cas Concret : multicast DNS - Listener
Create User Event
Destroy User Event
MDNS_QueryLVUserEvent
MDNS_StopThreadQueryPeriodic

## Slide 29: Cas Concret : multicast DNS - HMI
Action

## Slide 30: Remarques
Nécessité de gérer plusieurs DLL
  LabVIEW.exe / LabVIEW run-time
  Bitness (32 / 64 bits)
  Version de LabVIEW
  Chemin de la DLL
Extension des capacités de LabVIEW mais nécessite des compétences en développement dans le langage tiers

## Slide 31: Références
LUGE
  Forum
  Chaîne YouTube
Code source démonstration
Support divers
  LXI
  mDNS
  PostLVUserEvent exemple pour C++

## Slide 32: Questions